YENİ NESİL PC İLE ELEKTRİK ENERJİSİ TASARRUFU.

(Hesaplama 1 desktop PC yerine 1 yeni nesil PC kullanılıldığı varsayılarak yapılmıştır.)

1 adet yeni nesil PC ile 5 yılda yapılan elk. tasarrufu :1.500.-TL

## Desktop  PC harcadığı  elektrik  enerji   =  350  W.

Yeni nesil PC harcadığı  elektrik enerji  =    40  W.

Yapılan elektrik tasarrufu  :  310 W.

###### Hesaplama yapılırken eses alınan veriler :

###### 1 PC’nin günde 10 saat çalıştığı kabul edilmiştir.

###### 1 Ayda 22 iş günü olduğu varsayılmıştır.

###### 1 Kw/h (vergiler dahil ) = 0,39TL.

1 Gün = 10 Saat  X 310w. = 3 KWh.

### 1 Ay =  3 KWh. X 22 İş gün = 66 KWh.

0.39TL. X 66KWh   = 25.-TL.

1 Yıl =   25.-TL X 12 ay  = 300.- TL.

- 2 yılda 1 PC elektrik tasarrufundan kendini amorti etmektedir.

- 100 adet PC  1 yıl da 30.000-TL ekonomi yapılmaktadır.

- 100 adet PC ile 5 yıl da 150.000.-TL ekonomi yapılmatadır.

* TSOM ( Toplam Sahip Olma Maliyeti 5 yıllık için hesaplanmıştır.)

# Text boxes

# AS/COM BİLGİ İŞLEM LTD .ŞTİ.

Tel: 0212 212 44 60Pbx     Fax: 0212 212 44 70

www . ascombil.com.tr     www.maple.com.tr

Ortaklar cad. No. 36/2  Mecidiyeköy 34387-İstanbul/ Türkiye