MAPLE

THIN CLIENT - İNCE İSTEMCİ

KULLANIM  KILAVUZU

GARANTİ  BELGESİ

MAPLE  THIN CLIENT  MODELLERİ

MT1500 Serisi tüm modeller

MT1800 Serisi tüm modeller

ET5000 serisi tüm modeller

ET7500 Serisi tüm modeller

AG6600 Serisi tüm modeller

AG7600 Serisi tüm modeller

ST6800 Serisi tüm modeller

Üretici Firma :                   Türkiye Tek Yetkili İthalatcı Firma :        Merkez Servis  İstasyon:

MAPLE COMPUTER CORPORATİON	            AS/COM BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ.                AS/COM BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ.

2F, No 184, Sec.2,Chang-An E.Road	            Ortaklar Cad. 36/2  Mecidiyeköy                    Ortaklar Cad. 36/2  Mecidiyeköy

Taipei , TAİWAN, R.O.C.			34387 – İstanbul / TURKEY                                34387 – İstanbul / TURKEY

TEL: 886-2-27406617			TEL: 0212 212 44 60                                           TEL: 0212 212 44 60

Fax: 886-2-27714596			FAX: 0212 212 44 70                                            FAX: 0212 212 44 70

Web : www.maple.com.tw 		                Web: www.ascombil.com.tr                                  Web: www.maple.com.tr

Garanti Belgesi Tarih ve Numarası:      01.07.2011 / 103096

Ürünün Tanımı:  Maple Thin client (Thin client) , bilgisayar ağı (network) üzerinde ana bilgisayarlara bağlanarak  bilgi giriş amaçlı  sistem terminali olarak kullanılan bir kontrol ünitesidir.

Thin client ‘ın kullanım yeri :

Thin client ( İnce İstemci) , kontrol üniteleri çok kullanıcılı ana sisteme bağlı olarak çalışır. Thin client

Server /sunucuya bağlanarak bilgi girişi yapmak için terminal olarak kullanılır.Türkiye’de genellikle sunuculara bağlı terminal olarak PC ( Personal Computer ) kullanılmaktadır. Teknolojinin gelişimi ile thin client gerçek kullanım yeri olan network yapısı altında PC yerine de  terminal olarak kullanılır.

Sunucu kullanılan bütün bilgisayar sistemlerinde veri girişi için terminal vazifesi görür.

Yüksek maliyetli ve karmaşık yapısı ile sorun yaratan PC yerine terminal amaçlı kullanım için thin client tercih edilmektedir.

Thin client kullanım amacı :

Thin client içinde soğutucu fan , disk , disket driver , CD-DVD  sürücüleri gibi haraketli parça olmadığından dolayı arıza yapma riski çok düşüktür.

Bilgi güvenliği istenen yerlede kullanımı tercih edilir.

Thin client içinde hard disk olmadığı için virüs bulaşma riski yoktur.

20w. Cıvarında düşük  elektrik tüketimi olduğundan çok az elektrik sarfiyatı vardır.

İçinde fan gibi haraketli aksam olmadığından tam sessiz çalışır.

Estetik görünümlü ve küçük olduğundan az yer kaplar ve istendiğinde ekran arkasına monte edilebilir.

Bakım, Onarım ve Taşımada dikkat edilecek hususlar:

Maple Thin client / ince istemci içinde hiç bir hareketli parça yoktur. Bundan dolayı 3 yıllık garanti süresi içinde  periyodik bakım gerektirmez.

Normal ofis ve fabrika çalışma ortamında kullanılır. Cihazı nemli veya sulu bir ortamda çalıştırmayın.

Ürünleri kuru bir bezle silerek temizleyebilirsiniz. Temizlik sırasında cihazı fiş’den çekiniz.

Arıza durumunda cihazı açmadan ve sökmeden yetkili servis veya ana dağıtıcıya bildirin.

Taşıma sırasında cihaz kutusunda olmalı ve güç kablosu çıkartılmış bulunmalıdır.

Çalışır durumdaki cihazları yerinden oynatmamak gerekir.

Cihazın kullanım ömrü 10 yıldır.

Uyarı:

Cihaz mutlaka sağlıklı toprak hattı olan bir prizden elektrik almalıdır.

Gaz kaçağı ihbarı varsa cihazı kullanmayın ve fişten çekiniz.

Cihazın üzerine herhangi bir sıvı dökülmemelidir ve yoğun tozlu ortamda kullanılmamalıdır.

Bu cihaz zararlı parazitlere ve Mağnetik ortama maruz kalmamalıdır. Mağnetik ortamda veya toprak hatsız kullanılması istenmeyen çalışma nedeni olabilir.

NOT: Bu cihaz, CE standartlarına uygundur. FCC kurallarının 15 nci bölümüne istinaden B sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun olarak yapılmış ve test edilmiştir. Bu sınırlar, uygun korumayı sağlamak için dizayn edilmiştir. Bu cihaz kullanımında radyo frekans enerjisi yayarsa veya kullanım kılavuzu kurallarına göre kurulmazsa radyo haberleşmesinde zararlı parazitlere neden olabilir. Bununla beraber özel kurulumda parazit oluşturmayacağına garanti verilemez.

Ürünlerin servis ve yedek parça ihtiyacı yetklili ithalatcı ve ana dağıtıcı olan AS/COM Bilgi İşlem tarafından temin edilecektir.

MT1500 Serisi tüm modeller :

CPU :  AMD GX466 333MHz.

Memory Bellek(std/max):   128MB/1GB

Flash Bellek(std/max):    32MB/4GB

- 4 x USB port

- VGA monitör girişi

- Mikrofon ve hoparlör girişi

- RJ45 Ethernet

- 2 x Seri bağlantı port

- Paralel bağlantı port

- PS/2 klavye mouse port

İşletim Sistemi: Microsoft CE.Net 5.0 Memory Bellek: 32MB Flash Bellek: 128MB

İşletim Sistemi: Linux 2.6 Kernel Memory Bellek: 128MB Flash Bellek: 128MB

MT1800 Serisi tüm modeller:

CPU :  AMD LX800 500MHz.

Memory Bellek(std/max):   128MB/1GB

Flash Bellek(std/max):    32MB/4GB

- 4 x USB port

- VGA monitör girişi

- Mikrofon ve hoparlör girişi

- RJ45 Ethernet

- 2 X Seri bağlantı port

- Paralel bağlantı port

- PS/2 klavye mouse port

İşletim Sistemi: Microsoft CE.Net 5.0 Memory Bellek: 32MB Flash Bellek: 128MB

İşletim Sistemi: Linux 2.6 Kernel Memory Bellek: 128MB Flash Bellek: 128MB

İşletim Sistemi: Microsoft XPe SP2 Memory Bellek: 512MB Flash Bellek: 512MB

İsteğe bağlı akıllı kart modeli:  MT1850

İsteğe bağlı akıllı wireless modeli:  MT1860

ET5000 Serisi tüm modeller :

## Kutu içersinde aşağıdaki parçaları bulacaksınız.

## CPU : VIA  Eden 667 MHz.

Memory Bellek(std/max):   128MB/1GB

Flash Bellek(std/max):    32MB/1GB

- 4 x USB port

- VGA monitör girişi

- Mikrofon ve hoparlör girişi

- RJ45 Ethernet

- Seri bağlantı port

- Paralel bağlantı port

- PS/2 klavye mouse port

İşletim Sistemi: Microsoft CE.Net 6.0 Memory Bellek: 32MB Flash Bellek: 128MB

İşletim Sistemi: Linux 2.6 Kernel Memory Bellek: 512MB Flash Bellek: 512MB

İşletim Sistemi: Microsoft XPe SP2 Memory Bellek: 512MB Flash Bellek: 512MB

ET7500 Serisi tüm modeller :

ET7500 Series CPU: İntel Atom N270 1.6GHz.

Memory Bellek(std/max):   256MB/2GB

Flash Bellek(std/max):    128MB/8GB

- 6 x USB port

- Mikrofon ve hoparlör girişi

- 2 x RJ45 Ethernet

- 2 x Seri bağlantı port

- Paralel bağlantı port

- PS/2 klavye mouse port

- Çift Ekran Desteği VGA / DVI-D

İşletim Sistemi: Microsoft CE.Net 6.0 Memory Bellek: 128MB Flash Bellek: 256MB

İşletim Sistemi: Linux 2.6 Kernel Memory Bellek: 512MB Flash Bellek: 512MB

İşletim Sistemi: Microsoft XPe SP2 Memory Bellek: 512MB Flash Bellek: 512MB

AG6600 Serisi tüm modeller :

CPU : AMD Dual core 1GHz.

Memory Bellek(std/max):   1GB. / 4GB.

Flash Bellek(std/max):        1GB. / 8GB.

- 4 x USB port

- Mikrofon ve hoparlör girişi

- RJ45 Ethernet

- Seri bağlantı port

- Paralel bağlantı port

- PS/2 klavye mouse port

- Çift Ekran Desteği DVI-I / DVI-D

İşletim Sistemi: Microsoft WES 2009 Bellek : 1GB. Flash Bellek / DOM : 1GB.

İşletim Sistemi: Microsoft WES 7 Bellek: 2MB. Flash Bellek / DOM : 4GB.

İşletim Sistemi: Microsoft Win 7 Bellek: 4MB. Flash Bellek / DOM : 4GB.

AG7600 Serisi tüm modeller :

CPU : AMD Dual core 1,6GHz.

Memory Bellek(std/max):   1GB. / 4GB.

Flash Bellek(std/max):        1GB. / 8GB.

- 4 x USB port

- Mikrofon ve hoparlör girişi

- RJ45 Ethernet

- Seri bağlantı port

- Paralel bağlantı port

- PS/2 klavye mouse port

- Çift Ekran Desteği DVI-I / DVI-D

İşletim Sistemi: Microsoft WES 2009 Bellek : 1GB. Flash Bellek / DOM : 1GB.

İşletim Sistemi: Microsoft WES 7 Bellek: 2MB. Flash Bellek / DOM : 4GB.

İşletim Sistemi: Microsoft WIN 7 Bellek: 4MB. Flash Bellek / DOM : 4GB.

ST6800  Serisi tüm modeller :

CPU : VIA Eden C7 1.6Ghz.

Memory Bellek(std/max):   256MB/2GB

Flash Bellek(std/max):    128MB/8GB

- 4 x USB port

- Mikrofon ve hoparlör girişi

- RJ45 Ethernet

- PS/2 klavye mouse port

- Çift Ekran Desteği VGA / DVI-D

- HCM 3D Direct 9.0 Ekran Kartı

İşletim Sistemi: Microsoft CE.Net 6.0 Memory Bellek: 128MB Flash Bellek: 256MB

İşletim Sistemi: Linux 2.6 Kernel Memory Bellek: 1GB Flash Bellek: 1GB

İşletim Sistemi: Microsoft WES SP3 Memory Bellek: 1GB Flash Bellek: 1GB

İsteğe bağlı LCD monitor Montajı:

MT1200, MT1500, MT180, MT1860 ve ST6500  ürünleri aşağıdaki resimdeki gibi bağlantı vidaları kullanılarak LCD monitörün arkasına (VESA 100mm. X 100mm. Standart) monte edilebilir.

LCD Monitor: VESA standard, 100mm x 100mm

İlk olarak kutudan çıkan 4 adet  vidayı LCD monitor arkasındaki vida yerlerine takın.

Thin client ‘ı vida hizasında tutarak aşğı doğru hafifce bastırın. Thin client LCD arkasındaki vidalara oturacaktır. Daha sonra kablo bağlantılarını yapın.

Bu thin client ( ince istemci) çalışma şekli Maple thin client  kullanım kılavuzunda izah edilmiştir.

- Daha fazla bilgi için Maple’ın Web Sitesini ziyaret ediniz: www.maple.com.tr

- Giriş sayfasındaki üst sütundan support’u tıklayın.

- Kullanım kılavuzunu tıklayın.

Eğer uzaktan yönetimden sorumlu olacaksanız ve MAPLE ince istemci; SNMP uzaktan yönetim programına sahip değilseniz, lütfen aşağıdaki sırayı takip edin:

- SNMP uzaktan yönetim programını AS/COM Bilgi İşlem den isteyebilirsiniz veya

Emaille mail@maple.com.tr   dan kullanmakta olduğunuz herhangi bir thin client (ince istemci) seri numarasını yazarak temin edebilirsiniz.

İNCE İSTEMCİ (Thin client)  Başlangıç Ayarı

Thin client ( İnce istemci) ilk kez çalıştırdığınızda, terminal özellikleri ve başlangıç ayarı için kurulum sihirbazı kullanılacaktır.

## Kurulum Penceresine Hoş Geldiniz

Bu kurulum penceresinde ürün bilgisini bulacaksınız.

Varsayılan ayarları kullanmak için ESC’ e basarak gelecek olan pencereleri atlayabilirsiniz  (DHCP etkin kılındı, Görüntü çözünürlüğü 640x480 @ 60Hz, güvenlik ayarları yok, vb…).  um penceresine ulaşmak için F2 tuşuna basınız.

GARANTİ  ŞARTLARI :

1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.

2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 3 iş günüdür. Bu süre , mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 gün içerisinde giderilememesi halinde imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edilir.

4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,

-Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesi, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi yapılır.

6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

Ürün kutusu içinde  bulunan parçalar :

Üretici Firma :                    Türkiye tek Yetkili İthalatcı Firma:      Merkez  Servis İstasyonu:

MAPLE COMPUTER CORPORATİON	            AS/COM BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ.                AS/COM BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ.

2F, No 184, Sec.2,Chang-An E.Road	            Ortaklar Cad. 36/2  Mecidiyeköy                      Ortaklar Cad. 36/2 Mecidiyeköy

Taipei , TAİWAN, R.O.C.			34387 – İstanbul / TURKEY                                34387 – İstanbul / TURKEY

TEL: 886-2-27406617			TEL: 0212 212 44 60                                             TEL: 0212 212 44 60

Fax: 886-2-27714596			FAX: 0212 212 44 70                                            FAX: 0212 212 44 70

Web : www.maple.com.tw 		                Web: www.ascombil.com.tr                                  Web: www.maple.com.tr

Garanti Belgesi Tarih : 27.04.2011

Garanti belgesi No: 100473

# Text boxes

Güç göstergesi

Güç anahtarı

Seri bağlantı

PCMCIA Slot

Paralel bağlantı

PS/2 fare girişi

Güç kablo girişi

Ses bağlantısı

Ekran Girişi

Klavye girişi

RJ45/USB

Güç göstergesi

Güç anahtarı

Seri  bağlantı

PCMCIA Slot

Fare girişi

Paralel bağlantı

Güç kablo girişi

Ses bağlantısı

Ekran girişleri

Klavye girişi

RJ45/USB

Bağlantı vidaları

(ET500-ET7500’de bulunmaz.)

Güç kablosu

AC Adapter

(ET500-ET7500’de bulunmaz.)

Kullanım kılavuzu