MAPLE THIN CLIENT UZAKTAN YÖNETİM PROGRAMI

PC & Laptop veya Sunucu üzerine yüklenebilir.

AS/COM Bilgi İşlem Ltd. Şti.

Tel  : 0212. 212 44 60    Fax : 0212. 212 44 70

Ortaklar Cad. No: 36/2   34387  Mecidiyeköy  / İstanbul

e-mail: ascom@ascombil.com.tr

www.ascombil.com.tr

KURULUM

1 – Maple SNMP CD’sini bilgisayarın sürücüsüne yerleştirin.

CD –Rom sürücüsü

2. Çift tıklayarak çalıştırınız; STUP dosyasının üzerinde iki kere tıklayınız.

3.

4. Next tıklayınız.

Seri numarası olarak 1 veya herhangi bir sayı girin. Daha sonra Next  tıklayınız.

5.

Next tıklayınız.

6

Next tıklayınız.

7.

Next tıklayınız.

8.

Next tıklayınız.

9. Kurulum başlayacaktır.

10.

Kurulum bittikten sonra Finish’i tıklayınız.

11.

Bilgisayarınızda programların içerisinde yüklenmiş olan SNMP programının kısa yolunu bilgisayarınızın masaüstüne kopyalayın.

12.

SNMP kısa yolu üzerine tıklayarak çalıştırın.

13. User Name ( kullanıcı adı ) Administrator olarak gelir. Password boş dilediğiniz zaman

Password verebilirsiniz.

KULLANIM

14. SNMP programı açıldığında Network üzerinde olan Maple marka thin clientlar

listelenmiş olur.

Önemli Not : SNMP programıyla listelenen thin clientlar mutlaka MAPLE

Thin Client olmak zorunda başka marka thin clientlar gözükmez.

Ağ üzerindeki bağlı olan Thin Clientlar listesi IP adresleriyle birlikte görülür.

15. İşlem yapmak istediğiniz thin client kullanıcısının üzerinde mouse sağ tıklayınız.

16.  Messages : Kullanıcıya ileti mesajı gönderebilirsiniz.

17.  Remote Display : Bulunduğunuz yerden kullanıcının bilgisayarına uzaktan

bağlanabilirsiniz.

18. Bağlanılan kullanıcının thin client masaüstü.

19. Upgrade: Tek merkezden  upgrade yapabilirsiniz.

20. Registry : Sistem ayarlarını kontrol edebilirsiniz.

21. Shutdown: Kullanıcı thin clientı kapatabilirsiniz.

22. A Kapalı thin clientları Wakep On Lan ‘ı tıklayarak açmak istediğiniz thin client’in IP

adresini seçerek açabiliriz.

22.B

23. Thin Client XPe image alma ve imajdan geri yükleme.

Remote images bölümünü tıklayınız.

24. Image Alma Yöntemi

Images almak istediğimiz thin client üzerine gelip mouse ile tutup remote images kısmına bırakılır . Açılan pencerede nereye imaj almak istediğimizi sorar. Yerini belirleyip image için bir isim verilip OK tuşuna basılır. Image’ın alındığı thin client kapanır ve açıldığında yukarı kısımda saymaya başlar. Ayrıca SNMP programının içerisinde % olarak takip etme olanağınada sahipsiniz. Sayma işlemi bittikten sonra thin client images’ı alınmış olur.

Image Geri Yükleme

Image’dan geri yükleme bu sefer alt kısımdaki Remote Images açılır. Almış olduğunuz imaj dosyasını mouse ile  tutup sürükleyerek yukarıdaki hedef  thin client üzerine bırakılır . Thin client kapanır. Açıldıktan sonra saymaya başlar bittikten sonra yeniden başlayarak XPe normal açılır.

25.  Ağ üzerinde mevcut başka sunucu varsa IP adreslerini yazarak bulabilirsiniz.

26. Sunuculardaki thin client ‘ları aratabilirsiniz.